1. nodaļa

Elektromagnētiskais lauks un e-m viļņi

Laikā mainīgs magnētiskais lauks un laikā mainīgs elektriskais lauks ir savstarpēji saistīti.

Elektriskais lauks un magnētiskais lauks veido vienotu elektromagnētisko lauku. Mainīgais elektromagnētiskais lauks izplatās telpā ar galīgu ātrumu:

c = 3·108 m/s (jeb 300 000 km/s)

Viļņa garums λ ir attālums starp diviem tuvākajiem viļņa punktiem, kuros svārstību fāzes atšķiras par 2π. Viļņa garumu, svārstību periodu un viļņu izplatīšanās ātrumu saista sakarība

λ = υ·T (jeb  λ = c·T)            υ = = λ·ν

[λ]=m – viļņa garums

[T]=s (sekunde) – svārstību periods

[ν]=Hz (hercs) – frekvence

[υ]=m/s (metrs sekundē) – viļņu izplatīšanās ātrums (vakuumā υ =c = 3·108 m/s)

Elektromagnētisko viļņu īpašības

1) Atstarošana – ja vilnis krīt uz šķērsli, tad uz robežvirsmas notiek atstarošana.

α    β                              α  =  β (atstarošanas leņķis β ir vienāds ar krišanas leņķi α)

2) Laušana – ja vilnis krīt uz robežvirsmas starp divām dažādām vidēm.

α        		            α  >  γ,      α < γ

γ

3) Interference – divu vai vairāku vienādas frekvences viļņu pārklāšanos, kuras rezultātā pārklāšanās apgabalā notiek amplitūdas pastiprināšanās.

4) Difrakcija – vilnis apliecas ap šķērsli un šķēršļa izmēri ir nelieli salīdzinājumā ar viļņa garumu.

Elektromagnētisko viļņu izmantošana

Elektromagnētisko viļņu spektrs:

| Nosaukums | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| Rūpnieciskā maiņstrāva | 108 . . . 105 | 0 . . . 3·103 |
| Radioviļņi | 105 . . . 10–4 | 3·103 . . . 3·1011 |
| Infrasarkanie stari (IS) | 10–3 . . . 10–6 | 3·1011 . . . 3·1014 |
| Redzama gaisma | 10–6 . . . 10–7 | 3·1014 . . . 3·1015 |
| Ultrafioletie stari (UV) | 10–7 . . . 10–9 | 3·1015 . . . 3·1017 |
| Rentgenstari | 10–9 . . . 10–12 | 3·1017 . . . 3·1020 |
| Gamma- stari | 10–12 . . . 10–14 | 3·1020 . . . 3·1022 |
| Kosmosa stari | < 10–14 | > 3·1022 |

- Maiņstrāva ir zemas frekvences svārstības, kuras ražo ģeneratori.

- Radioviļņu izmanto radio un TV pārraidēs.

- Mikroviļņus izmanto radiolokatoros un mikroviļņu krāsnīs.

- Mobilais telefons darbojas ar 900 MHz – 1800 MHz frekvencēm.

- Infrasarkanos starus (IS) jeb siltumstarus izstaro jebkurš sakasēts ķermenis.

- Redzamo gaismu izstaro Saule, spuldzes sveces u.c.

- Ultravioletos starus (UV) izstaro speciālas lampas un arī Saule.

- Rentgenstarus izmanto medicīnā un daudz kur citur.

- Gamma starus izstaro radioaktīvas vielas.

Radioviļņu iedalījums pēc to viļņa garuma un frekvences sniegts tabulā:

| Viļņu diapazons | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| ļoti garie viļņi | 104 | 3·104 |
| garie viļņi | 104 . . . 103 | (3 . . . 30) ·104 |
| vidējie viļņi | 103 . . . 102 | (3 . . . 30) ·105 |
| īsie viļņi | 102 . . . 10 | (3 . . . 30) ·106 |
| metru viļņi | 10 . . . 1 | (3 . . . 30) ·107 |
| decimetru viļņi | 1 . . . 0,1 | (3 . . . 30) ·108 |
| centimetru viļņi | 0,1 . . . 10–2 | (3 . . . 30) ·109 |
| milimetru viļņi | 10–2 . . . 10–3 | (3 . . . 30) ·1010 |
| submilimetru viļņi | 10–3 . . . 10–4 | (3 . . . 30) ·1011 |

Uzdevumi

1) Vilnis izplatās ar ātrumu 4 m/s. Aprēķināt viļņa garumu, ja svārstību periods 10–1 s.

λ = υ·T = 4·0,1 = 0,4 m

2) Aprēķināt kontūra induktivitāti, ja kapacitāte ir 100 pF un tas noskaņots 300 m gara elektromagnētiskā viļņa uztveršanai. Cik liela ir kontūra frekvence?

λ = υ·T           T = = 10–6 s

ν == = 10 6 Hz

T =2π    L= = 0,025·10–2 = 2,5·10–4 H

3) Raidstacija raida ar 105,2 MHz frekvenci. Cik liels ir šo radioviļņu garums?

λ == 2,85 m

4) Kā mainīsies kontūra viļņa garums un frekvence, ja tā kapacitāti samazinās 36 reizes?

λ = υ·T  =  υ· 2π = υ· 2π= υ· 2π·          λ samazinās 6 reizes

ν ==                       ν palielinās 6 reizes