1. nodaļa

Elektromagnētiskais lauks un e-m viļņi

Mainīgais elektromagnētiskais lauks izplatās telpā ar galīgu ātrumu:

c = 3·108 m/s (jeb 300 000 km/s)

Viļņa garums λ ir attālums starp diviem tuvākajiem viļņa punktiem, kuros svārstību fāzes atšķiras par 2π. Viļņa garumu, svārstību periodu un viļņu izplatīšanās ātrumu saista sakarība

λ = υ·T (jeb  λ = c·T)            υ = = λ·ν

[λ]=m – viļņa garums

[T]=s (sekunde) – svārstību periods

[ν]=Hz (hercs) – frekvence

[υ]=m/s (metrs sekundē) – viļņu izplatīšanās ātrums (vakuumā υ =c = 3·108 m/s)

Elektromagnētisko viļņu izmantošana

Elektromagnētisko viļņu spektrs:

| Nosaukums | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| Rūpnieciskā maiņstrāva | 108 . . . 105 | 0 . . . 3·103 |
| Radioviļņi | 105 . . . 10–4 | 3·103 . . . 3·1011 |
| Infrasarkanie stari (IS) | 10–3 . . . 10–6 | 3·1011 . . . 3·1014 |
| Redzama gaisma | 10–6 . . . 10–7 | 3·1014 . . . 3·1015 |
| Ultrafioletie stari (UV) | 10–7 . . . 10–9 | 3·1015 . . . 3·1017 |
| Rentgenstari | 10–9 . . . 10–12 | 3·1017 . . . 3·1020 |
| Gamma- stari | 10–12 . . . 10–14 | 3·1020 . . . 3·1022 |
| Kosmosa stari | < 10–14 | > 3·1022 |

- Maiņstrāva ir zemas frekvences svārstības, kuras ražo ģeneratori.

- Radioviļņu izmanto radio un TV pārraidēs.

- Mikroviļņus izmanto radiolokatoros un mikroviļņu krāsnīs.

- Mobilais telefons darbojas ar 900 MHz – 1800 MHz frekvencēm.

- Infrasarkanos starus (IS) jeb siltumstarus izstaro jebkurš sakasēts ķermenis.

- Redzamo gaismu izstaro Saule, spuldzes sveces u.c.

- Ultravioletos starus (UV) izstaro speciālas lampas un arī Saule.

- Rentgenstarus izmanto medicīnā un daudz kur citur.

- Gamma starus izstaro radioaktīvas vielas.

Radioviļņu iedalījums pēc to viļņa garuma un frekvences sniegts tabulā:

| Viļņu diapazons | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| ļoti garie viļņi | 104 | 3·104 |
| garie viļņi | 104 . . . 103 | (3 . . . 30) ·104 |
| vidējie viļņi | 103 . . . 102 | (3 . . . 30) ·105 |
| īsie viļņi | 102 . . . 10 | (3 . . . 30) ·106 |
| metru viļņi | 10 . . . 1 | (3 . . . 30) ·107 |
| decimetru viļņi | 1 . . . 0,1 | (3 . . . 30) ·108 |
| centimetru viļņi | 0,1 . . . 10–2 | (3 . . . 30) ·109 |
| milimetru viļņi | 10–2 . . . 10–3 | (3 . . . 30) ·1010 |
| submilimetru viļņi | 10–3 . . . 10–4 | (3 . . . 30) ·1011 |

Uzdevumi

1) Vilnis izplatās ar ātrumu 4 m/s. Aprēķināt viļņa garumu, ja svārstību periods 10–1 s.

λ = υ·T = 4·0,1 = 0,4 m

2) Aprēķināt kontūra induktivitāti, ja kapacitāte ir 100 pF un tas noskaņots 300 m gara elektromagnētiskā viļņa uztveršanai. Cik liela ir kontūra frekvence?

λ = υ·T           T = = 10–6 s

ν == = 10 6 Hz

T =2π    L= = 0,025·10–2 = 2,5·10–4 H

3) Raidstacija raida ar 105,2 MHz frekvenci. Cik liels ir šo radioviļņu garums?

λ == 2,85 m

4) Kā mainīsies kontūra viļņa garums un frekvence, ja tā kapacitāti samazinās 36 reizes?

λ = υ·T  =  υ· 2π = υ· 2π= υ· 2π·          λ samazinās 6 reizes

ν ==                       ν palielinās 6 reizes

Kontroldarbs – 2

2. kontroldarbs (pēc §1.10.8.) – 15 punkti.

Tēmas: Oma likums, jauda, e-m viļņi.

12.klase (2)

1(7). 220 V un 60 Hz maiņsprieguma ķēdē virknē pieslēgt reostats, kura pretestība 50 Ω; spole, kuras  induktivitāte 0,2 H; un  kondensators, kura kapacitāte 50 μF.

▪ Cik liela ir ķēdes kopējā pretestība?                 ▪ Cik stipra strāva plūst ķēdē?

▪ Aprēķināt spriegumus reostatā, spolē un kondensatorā.

2(2). Aprēķināt jaudas koeficientu elektriskajai ķēdei, kurā plūstošās strāvas stipruma amplitūda ir 30 A, ģeneratora spaiļu sprieguma amplitūda ir 40 V un ģeneratora jauda 0,36 kW.

3(3). Aprēķināt svārstību kontūra induktivitāti, ja tā kapacitāte 500 pF un tas noskaņots 400 m gara elektromagnētiskā viļņa uztveršanai. Cik liela ir kontūra pašsvārstību frekvence?

4(1). Izvēlēties pareizo atbildi (ir tikai viena pareiza atbilde):

  - Kā mainīsies kontūra izstarotā elektromagnētiskā viļņa  garums, ja tā induktivitāti palielinās 16 reizes?

A. palielinās 4 reizes;              B. samazinās 4 reizes;

C. samazinās 16 reizes;           D. palielinās 16 reizes.

5(2). Pabeigt teikumu.

- ………….. rāda, kāda daļa pievadītās elektroenerģijas pārvēršas mehāniskajā enerģijā un siltuma enerģijā.

- Ar  …………  mēra sprieguma efektīvās vērtības.